Gewerk Mein Gewerk

Adresse Bauvorhaben

Architekt

Anbieter

Vorrausichtlicher Ausführungstermin:

| Nr. | Text | Menge | Einheit | Preis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  | Stk |  |  |
|  | Industrie Sectionaltor "Typ SLW 80" |
|  | Sectionaltor doppelwandig, Lamellensockel PUR-ausgeschäumt. Außenseite ohne Sicke microprofiliert, Innenseite stucco dessiniert. Farbton ähnlich RAL 9002 (Grauweiß). Bautiefe 80 mm. Restliche Sectionen als Aluminium-Rahmenkonstruktion, in thermisch getrennter Bauweise, Oberfläche eloxiert in E6/EV1, gefüllt mit 43 mm Kunststoff-Dreifachscheiben, farblos. Die Sectionen mit Mitteldichtung. Doppelte Sturz- und Bodendichtung. Dichtungen in EPDM-Qualität. Geschraubte Scharniere aus verzinktem Stahl, seitliche Rollenführung mit einstellbaren kugelgelagerten Laufrollen. Seitlich geschlossene, profilierte Winkelzarge, gefertigt aus feuerverzinktem Stahl, mit verschraubten Laufschienen. Gewichtsausgleich über Torsionsfederwelle mit seitlichen Lastseilen. Fabrikat „Teckentrup SLW 80“ oder vergleichbar. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Bestellgröße: Lichte Maße: ____mm Breite und ____mm Höhe sind = Lichte Durchfahrtsmaße Bestellangaben: Sturzhöhe: ___mm seitlicher Anschlag rechts ___mm, links ___mm (Platzbedarf siehe bei Sonderausstattungen) Größenbereich: Baurichtmaße Breite: 2000 - 6750 mm Höhe: 1875 - 6000 mm (Andere Abmessungen auf Anfrage) Beschlag: ( ) N = Normal-Beschlag ( ) ND = Normal-Beschlag mit Dachfolge ( ) HL = Höhergeführter Laufschienenbeschlag ( ) HLU = Höhergeführter Laufschienenbeschlag mit Federwelle unten ( ) HLD = Höhergeführter Laufschienenbeschlag mit Dachfolge ( ) HLUD = Höhergeführter Laufschienenbeschlag mit Dachfolge mit Federwelle unten ( ) NSH = Niedrigsturz-Beschlag Federwelle hinten ( ) NSD = Niedrigsturz-Beschlag mit Dachfolge ( ) VL = Vertikal-Beschlag ( ) VLU = Vertikal-Beschlag mit untenliegender Torsionsfederwelle Sonderausstattungen: ( ) NS = Niedrigsturzbeschlag ( ) HL = Höhergeführte Laufschienen ( ) VL = Vertikal geführte Laufschienen ( ) Beschlagarten N, NS und HL auch als Dachfolgebeschlag möglich. Platzbedarf seitliche Anschläge: ( ) bei Handbetätigung beidseitig mind. 110 mm ( ) bei Haspelkette auf Haspelkettens. mind. 185 mm ( ) bei Aufsteckantrieb auf Antriebs. mind. 210 mm ( ) bei Kettenantrieb auf Antriebs. mind. 150 mm ( ) bei Achskette mind. 165 mm NSH/NSD/NSV: ( ) bei Handbetätigung beidseitig mind. 110 mm ( ) bei Handbetätigung (NSH/NSD) mind. 120 mm ( ) bei Haspelkette mind. 185 mm ( ) bei Wellenantrieb mind. 210 mm ( ) bei Kettenantrieb mind. 150 mm Sturzhöhe: ( ) bei N-Beschlag 400 - 500 mm ( ) bei ND-Beschlag 470 - 550 mm ( ) bei NSH/NSD-Beschlag mind. 310 mm ( ) bei HL (U/D)-Beschlag Sturzhöhe angeben ( ) bei VL (U)-Beschlag Torhöhe * 2 500 mm Antriebe: ( ) Wellenantrieb, Kettenantrieb, Drehspannung 400 V. 3~Ph, 50 Hz, 60% ED, Schutzart IP 65, mit Nothandkurbel, TÜV geprüft ( ) Wellenantrieb mit Wechselspannung 230 Volt 1~Ph, 50 Hz, 60% ED, Schutzart IP 65, mit Nothandkurbel, TÜV geprüft, in Kombination mit Frequenzumrichter-Steuerung mit Sanft-Anlauf und Sanft Stopp ( ) Direktantrieb als federloses Tor ohne Gewichtsausgleich, Drehspannung 400 Volt 3~Ph, 50 Hz, 60% ED, Schutzart IP 65, mit Nothandkurbel, TÜV geprüft, Fangvorr. integriert * ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen Herstellernachweis: Teckentrup GmbH &amp; Co. KG Industriestr. 50 D-33415 Verl - Sürenheide Tel.: 49 (0) 52 46/5 04-0 Fax: 49 (0) 52 46/5 04-230 URL: http://www.teckentrup.biz Email: info@teckentrup.biz |

Aufstellung der Titelsummen:

| Titelzusammenstellung |
| --- |
| Nr. | Titel | Gesamt in EUR: |
|  | Ohne Titel |  |
| Gesamtsumme aller Titel: |  |
| Mehrwertsteuer 19,00%: |  |
| Gesamtsumme inkl. MwSt.: |  |