Lfd.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
Nr.     Beschreibung		in Euro	in Euro

1	Sectionaltor doppelwandig Typ SW-80

1.1

..........	Stk	...........	...........

Sectionaltor SW-80, Torblatt aus einzelnen, doppelwandigen Torsectionen gefertigt aus galvanveredeltem Stahlblech, Bautiefe der Section = 80 mm, Polyurethan (PU) ausgeschäumt, 100% FCKW-frei. Thermische getrennte Sectionen. Farbton grauweiß, in Anlehnung an RAL 9002. Bodendichtung (2 Stück), Sturz- und Mitteldichtung in EPDM-Qualität. Oberfläche außen microprofiliert OHNE Sicke, innen stucco dessieniert alternativ außen liniert und stucco dessiniert). Seitlich geschlossene, 2-seitige Winkelzarge, mit angeschraubten Laufschienen und doppelter Seitendichtung,gefertigt aus verzinktem Stahl, einschließlich seitlichem Eingreifschutz.

Wärmedämmung (UD = W/m²K) 0,58 (für eingebautes Tor 25m² Torfläche)

UD = 0,27 W/m²k (Paneel)

Fabrikat "Teckentrup" oder vergleichbar.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Bestellgröße:
Lichte Maße:
____mm Breite und
____mm Höhe sind = Lichte Durchfahrtsmaße

Bestellangaben:
Sturzhöhe: ___mm
seitlicher Anschlag rechts ___mm, links ___mm
(Platzbedarf siehe bei Sonderausstattungen) 

Größenbereich:
Baurichtmaße
Breite: 2250 – 10.000 mm
Höhe: 1875 – 8.000 mm
(Andere Abmessungen auf Anfrage)

Beschlag:
( ) N = Normal-Beschlag
( ) ND = Normal-Beschlag mit Dachfolge
( ) HL = Höhergeführter Laufschienenbeschlag
( ) HLU = Höhergeführter Laufschienenbeschlag
mit untenliegender Torsionsfederwelle
( ) HLD = Höhergeführter Laufschienenbeschlag mit
Dachfolge
( ) HLDU = Höhergeführter Laufschienenbeschlag mit
Dachfolge und untenliegender Torsionsfederwelle
( ) NSH = Niedrigsturz-Beschlag Federwelle hinten

(nicht für Tore mit Direktantrieb)
( ) NSD = Niedrigsturz-Beschlag mit Dachfolge

(nicht für Tore mit Direktantrieb)
( ) VL = Vertikal-Beschlag
( ) VLU = Vertikal-Beschlag mit untenliegender
Torsionsfederwelle

Torgrößen mit Torbreite < 6.000 mm und Torhöhe < 5.000 mm mit Torsionsfederwelle

Torgrößen mit Torbreite bis 10.000 mm oder Torhöhe bis 8.000 mm mit Direktantrieb

Platzbedarf für Tore mit Torsionsfedern:
seitliche Anschläge:
( ) bei Handbetätigung beidseitig mind. 110 mm
( ) bei Haspelkette auf Haspelkettens. mind. 185 mm
( ) bei Wellenantrieb auf Antriebs. mind. 210 mm
( ) bei Kettenantrieb auf Antriebs. mind. 150 mm 

NSH/NSD:
( ) Platzbedarf seitlich 120
( ) Platzbedarf Haspelkette 185
( ) Platzbedarf Wellenantrieb 210
( ) Platzbedarf Ketten Antrieb 150

Platzbedarf für Tore mit Direktantrieb:
seitliche Anschläge:
( ) Antriebsseite (Direktantrieb) = 300 mm
( ) Lagerseite = 150 mm 

Sturzhöhe für Tore mit Torsionsfedern:
( ) bei N-Beschlag bis Torhöhe

Bis Torhöhe < 3.600 mm: 400 mm

Torhöhe > 3.601; < 5.500mm: 450 mm

Torhöhe > 5.501 mm: 500 mm

Sturzhöhe für Tore mit Direktantrieb:
( ) bei N-Beschlag

600 bis 700 mm (größenabhängig)

( ) bei NSH-Beschlag min. 310* mm

* 290 mm auf Anfrage möglich

(nicht lieferbar für Tore mit Direktantrieb)

( ) bei HL-Beschlag immer Sturzhöhe angeben
( ) bei VL mindestens Sturzhöhe = 2 x Torhöhe + 500 mm

bei Direktantrieb 2 x Torhöhe + 700

Verglasung:
( ) Sandwichverglasung Typ SW-80

3-fach Verglasung, Kunststoff schwarz, eckig

Maße: 829 x 407 mm (bxh)

Bedienungsarten:

Handbetätigt:
( ) Handkettenzug, Schubriegel, Federbruchsicherung

Elektrisch betrieben:
( ) Wellenantrieb TAS, 400 Volt 3Ph, 60% ED, IP 65, Nothandkurbel
( ) Steuerung als Totmannsteuerung CS 100, IP 65,

Steuerspannung 24 V, fertig verkabelt, mit digitalen Endschaltern (AWG)

( ) Steuerung als Impulssteuerung CS 300, IP 65 incl. Schließkantensicherung über Opto-Sensoren,

Steuerspannung 24 V, fertig verkabelt, mit digitalen Endschaltern (AWG)

( ) Direktantrieb TAR, 400 Volt 3Ph, 60% ED, IP 54, Nothandkurbel

Totmannsteuerung CS 300, IP 65, Steuerspannung 24 V, fertig verkabelt, mit digitalen Endschaltern (AWG)
( ) Andere Steuerungen möglich

* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestr. 50
D-33415 Verl - Sürenheide
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230
URL: http://www.teckentrup.biz
Email: info@teckentrup.biz

## Titelzusammenstellung

Nr.	Titel	Gesamt in EUR

1 	Sectionaltor doppelwandig Typ SW-80

Gesamtsumme aller Titel:	0,00

Mehrwertsteuer 19,0%:	0,00

Gesamtsumme inkl. MWSt.:	0,00

Die dargestellten Texte, sind reine Mustertexte und dienen lediglich als Beispiele. Alle Angaben und Maße sind vom Anwender gesondert zu prüfen! Die Texte bedingen nicht der Vollständigkeit, die Einzelheiten sind mit dem Hersteller der Produkte abzustimmen.